Замена седлового уплотнения (только для затворов с мягким седловым уплотнением) для затворов

типа ЕХ:

1. Сбросьте давление в системе и установите затвор в

закрытое положение.

2. Открутите защиту ножа (для затворов с автоматическим управлением).

3. Открутите шток (6) от ножа (2) (для затвора с

выдвижным штоком, рис. 1) или отвинтите гайку штока от

ножа (2) (для затвора с невыдвижным штоком, рис. 2).

4. Открутите болты бугеля (8) и снимите его (без демонтажа устройства управления).

5. Открутите гайки у крышки сальника (5) и снимите ее (рис. 3).

6. Удалите старые уплотнения (4) и нож (2) и почистите камеру сальник.

7. Удалите фиксирующее кольцо (10), которое прижимает седловое уплотнение (3).

8. Удалите поврежденное седловое уплотнение (3) и почистите его паз в  корпусе.

9. При условии, что новое уплотнение изготовлено под размер, поместите его в паз в корпусе (убедитесь, что стыки уплотнения сверху) (рис. 5 и 6).

Если у затвора седловое уплотнение PTFE (3), смотрите инструкции далее.

10. Вставьте фиксирующее кольцо (10), осторожно осаживая его по кругу (рис. 7 и 8).

11. Установите нож (2).

12. После установки уплотнений (4) убедитесь в том, что крышка сальника (5) хорошо закреплена (рис. 3), следуя указаниям пункта «Замена уплотнения по корпусу для затворов типа ЕХ».

Замена седлового уплотнения (только для затво-

ров с седловым уплотнением PTFE) для затворов

типа ЕХ:

Следуйте той же инструкции, как в пункте «Замена

уплотнения по корпусу и седлового уплотнения для затво-

ров типа ЕХ», но со следующими поправками:

Для достижения наиболее тугого закрытия в корро-

зионно-устойчивых стальных затворах (корпус из СF8M)

проточенный паз под уплотнение промазывается пла-

стичным клеем. Но это не обязательно для затворов в

чугунном исполнении (GG25).

Уплотнение вида:

Сделайте круг, соединив концы и сделав форму в виде сердца (см. рисунок ниже):

Вставьте оба конца уплотнения в верхнюю часть паза для уплотнения, граничащего с крышкой сальника (5), и, прижимая изогнутую часть пальцем, вставьте уплотнение в паз. Если диаметр затвора маленький (менее Ду 150 мм),

можно использовать зажимной патрон.

Смазка

Дважды в год рекомендуется снимать колпачок (12) и заполнять защиту штока (13) наполовину консистентной смазкой, имеющей следующие характеристики: высокая водоустойчивость, высокая клейкость и вязкость.

Хранение

При длительном сроке хранения рекомендуется держать затворы в хорошо проветриваемой комнате. Они не должны подвергаться воздействию температур выше +30 °С, так как некоторые мягкие материалы уплотнений могут быть повреждены из-за воздействия высокой температуры. Если внешних   воздействий нельзя избежать, накройте затворы и защитите их от отходов производства и прямых солнечных лучей.